## Slide 1: Яценко Марина Игоревна учитель физики и математики МБОУ лицей №1 г. Балтийска презентация к учебному уроку «Физика» в 8-ом классе на тему: «Работа и мощность электрического тока»

## Slide 2
Тема урока:
Работа и мощность электрического тока

## Slide 3
Начало урока | Факт | Окончание урока
 | Работа электрического тока зависит от времени | 
 | В Калининградской области есть все виды электростанций | 
 | Мощность электрического тока зависит от времени | 
 | 1 кВт=1000 Дж | 
 | Все электрические приборы имеют разное энергопотребление | 
 | 1 средняя современная электрическая станция производит энергию для обеспечения 180 тысяч домов | 

## Slide 4: Инструктаж по технике безопасности

## Slide 5
Показания амперметра:
Показания вольтметра:
Чему равно напряжение
на концах участка цепи?

## Slide 6
Единица измерения работы в СИ: Джоуль

## Slide 7: Счетчик электрической энергии
Шаблоны презентаций с сайта presentation-creation.ru

## Slide 8
Томас Эдисон (1847-1931)
В 1881 году был
запатентован
электрический
счетчик Томаса Эдисона

## Slide 9
U•I•t
Р =
t
Р = U•I
Единица измерения мощности в СИ: Ватт
1 Вт = 1 В•1 А
1 Вт*ч = 3600 Дж
1 Квт*ч=3600000Дж

## Slide 10
Приборы для измерения мощности:
Вольтметр
Амперметр
ваттметр

## Slide 11: Предположите, какая электростанция эффективнее….
«Ушаковская ВЭС» п. Ушаково
«Озерская ГЭС» г. Озёрск река Лава
«Приморская ТЭС» г. Светлый

## Slide 14
Бытовая техника | Мощность Р, КВт | Стоимость за Квт*ч, руб | t, часов | Работа кВт*ч А=Р*t | Счет за 1 день= А*стоимость | Счет за месяц (30 дней)
Микроволновая печь | 1,5 | 5,07 | 0,5 |  |  | 
Телевизор | 0,06 | 5,07 | 3 |  |  | 
лампочка | 0,045 | 5,07 | 4 |  |  | 

## Slide 15
Начало урока | Факт | Окончание урока
 | Работа электрического тока зависит от времени | +
 | В Калининградской области есть все виды электростанций | +
 | Мощность электрического тока зависит от времени | -
 | 1 кВт=1000 Дж | -
 | Все электрические приборы имеют разное энергопотребление | +
 | 1 средняя современная электрическая станция производит энергию для обеспечения 180 тысяч домов | +

## Slide 16
Мощность двигателя подъёмной машины равна 4 кВт. Какой груз она может поднять на высоту 15 м в течение 2 минут?
Дано: Р=4кВт H=15 м t=2 мин Найти: m-? | Си: | Решение:

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ