## Slide 1: Тема 1. Общие положения (термины ПДД)
Интерактивный обучающий словарь
автор: Заварзин Михаил Владимирович, преподаватель профессиональной подготовки «водитель категорий В,С»
МАОУ ДО ЦТТ, г. Лабытнанги, ЯНАО

## Slide 2
«Общие положения» – именно так называется первый раздел ПДД. В этом разделе даётся толкование всех терминов, которые встречаются в тексте правил. Давайте с них и начнём, разберёмся с терминами.
Навигация
Вперёд
Содержание
Назад
Информация

## Slide 3
Дорога
Разделительная полоса
Перекрёсток
Полоса движения
Главная дорога
Уступить дорогу
Обгон, опережение
Вынужденная остановка
Препятствие
Ограниченная видимость
Недостаточная видимость
Маршрутное транспортное средство
Разрешённая максимальная масса
Термины ПДД
Задачи
Ресурсы

## Slide 4: Дорога
Правила. Раздел 1. «Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
То есть дорога это не только проезжая часть, по которой мчатся автомобили и мотоциклы. Дорога это ещё и трамвайные пути, по которым на трамваях едут пассажиры, а также тротуары и обочины, по которым ходят пешеходы.

## Slide 5
Правила. Раздел 1. «Полоса движения» — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
Полоса движения
У этой дороги, безусловно, две полосы движения (по одной полосе в каждом из направлений). И неважно, во сколько рядов тут будут двигаться мотоциклисты. Ширина полосы движения определяется габаритами именно автомобилей.
На этой дороге вообще отсутствует разметка. В таких случаях правила обязывают водителей выделять для движения в данном направлении ровно половину проезжей части. В нашей стране принято правостороннее движение, водитель обязан занять правую сторону дороги, независимо от того, едет навстречу кто-нибудь или нет.

## Slide 6
Правила. Раздел 1. «Разделительная полоса» — элемент дороги, выделенный конструктивно или с помощью разметки 1.2, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств. Примечание. Разметка 1.2 это продольная сплошная линия белого цвета. То есть разделительная полоса – это ещё один элемент дороги (только не предназначенный для движения). Основное назначение разделительной полосы – разделить дорогу на изолированные друг от друга проезжие части и тем самым повысить безопасность движения.
Разделительная полоса
Необходимо понимать – сдвоенная сплошная линия, разделяющая встречные потоки транспорта это только разметка, и разделительной полосой не может быть по определению. У этой дороги одна проезжая часть!

## Slide 7
Однако если две центральные сплошные линии разнесены на ширину, соизмеримую с шириной полосы движения, тогда по Правилам это тоже разделительная полоса. У этой дороги две проезжие части!
И уж тем более зелёный газон посередине – это несомненно разделительная полоса. И у этой дороги точно две проезжие части.

## Slide 8
Перекрёсток
Правила. Раздел 1. «Перекрёсток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
Выезд из прилегающей территории это тоже примыкание двух дорог на одном уровне. Именно поэтому Правила не сказали, что это примыкание не является перекрёстком. Правила не могли так сказать, это было бы неверно. Правила сказали так – да, формально это перекрёсток, но давайте договоримся – мы не будем считать выезд из прилегающей территории перекрёстком.
На правом рисунке изображён выезд из двора, это по правилам не считается перекрёстком. На левом рисунке грунтовая дорога примыкает к асфальтовой. А по правилам перекрёсток – это не только пересечение дорог, это ещё и примыкание дорог, и разветвление дорог на одном уровне. Так что на левом рисунке самый настоящий перекрёсток!

## Slide 9
На рисунке изображено пересечение двух дорог на одном уровне. А это и есть перекрёсток! И пусть вас не смущает тот факт, что пересекаемая дорога имеет разделительную полосу и, следовательно, у неё две проезжие части. Да хоть три, хоть четыре, от этого перекрёстков не становится больше. Здесь пересекаются две дороги, а место их пересечения – это один перекрёсток! Итак, это один перекрёсток, но пересекаемая дорога имеет две проезжие части. Двигаясь в прямом направлении, вы последовательно пересечёте сначала одну проезжую часть, затем вторую. То есть на пути движения через этот перекрёсток имеется два пересечения проезжих частей.
Это трёхсторонний перекрёсток, и примыкающая справа дорога имеет две проезжие части, разделённые разделительной полосой. Двигаясь в прямом направлении, вы последовательно пересечёте сначала одну проезжую часть, затем вторую. То же, кстати, относится и к водителям встречного направления.

## Slide 10
Главная дорога
Правила. Раздел 1. «Главная дорога» – дорога, обозначенная:
знаком 2.1 «Главная дорога», либо знаком
2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой», либо знаками 2.3.2 – 2.3.7
«Примыкание второстепенной дороги», либо знаком 5.1 «Автомагистраль».

## Slide 11
Уступить дорогу
Правила. Раздел 1. «Уступить дорогу (не создавать помех)» – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо манёвр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Что означает требование уступить дорогу?
1. Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других участников дорожного движения.
2. Вы не должны возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо манёвр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к Вам преимущество, изменить направление движения или скорость.
3. Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите дорогу».

## Slide 12
Обгон, опережение
Правила. Раздел 1. «Обгон» – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
Правила. Раздел 1. «Опережение» – движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.
То есть по Правилам обгон это
всегда выезд на встречку.
А любые манёвры в пределах своей половины проезжей части Правила как обгон не рассматривают. По Правилам это всего лишь перестроение с последующим опережением. Но не обгон!

## Slide 13
Вынужденная остановка
Правила. Раздел 1. «Вынужденная остановка» — прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге.
При вынужденной остановке водитель обязан незамедлительно включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
Правила под вынужденной остановкой подразумевают следующее:
– Либо машина сломалась и не желает дальше двигаться.
– Либо сдвинулся перевозимый груз, и его надо срочно закрепить.
– Либо стало плохо водителю или пассажиру, и надо срочно оказать помощь.
– Либо на дороге обнаружилось препятствие, которое невозможно объехать
без нарушения Правил.

## Slide 14
Препятствие
Правила. Раздел 1. «Препятствие» — неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями правил.
То есть по правилам препятствие – это либо дефект проезжей части, либо неисправное или повреждённое транспортное средство, либо посторонний предмет на полосе движения. Если препятствие можно объехать без нарушения – смело объезжайте. Если объезд без нарушения невозможен, тогда ваша остановка квалифицируется как вынужденная – включайте «аварийку» и выставляйте знак аварийной остановки

## Slide 15
При этом правила особо оговорили – не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе в соответствие с требованиями правил. Поэтому, томясь в «пробке», никто, конечно же, не выставляет знак аварийной остановки.
Точно так же и любое транспортное средство, осуществляющее посадку или высадку пассажиров, по правилам – это не препятствие. Почему это важно понимать? Если объехать по встречке через сплошную линию именно препятствие, как его понимают Правила, за это штраф 1500 руб. А если сейчас водитель объедет через сплошную линию автобус, то за это можно лишиться прав на срок до полугода! И всё потому, что автобус, стоящий на остановке, это по правилам НЕ препятствие.

## Slide 16
Ограниченная видимость
Правила. Раздел 1. «Ограниченная видимость» – видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.
Ограниченная видимость – это когда дорогу не видно из-за того, что она делает поворот, или мешают строения, или мешает растительность, или мешает рельеф местности, или, наконец, обзор закрывают другие транспортные средства.

## Slide 17
Недостаточная видимость
Правила. Раздел 1. «Недостаточная видимость» – видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
Недостаточная видимость – это когда дорогу не видно в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки. При этом Правила даже предложили численную оценку – недостаточная видимость это не любое вообще ухудшение прозрачности атмосферы, а такое, когда видимость становится менее 300 метров.

## Slide 18
Правила. Раздел 1. «Маршрутное транспортное средство» – транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.
При равном праве на проезд трамвай имеет преимущество независимо от направления движения, а троллейбусам или автобусам на дороге могут выделить специальную полосу движения, занимать которую нам с вами запрещено. Водителям маршрутных транспортных средств в некоторых случаях разрешено отступать от требования правил. Например, нам под «кирпич» нельзя, а им можно. Но эти привилегии распространяются не на все подряд автобусы, троллейбусы и трамваи, а только именно на маршрутные. То есть только на те автобусы, троллейбусы и трамваи, которые не просто перевозят пассажиров, а двигаются строго по установленному маршруту с обозначенными остановками.
Маршрутное транспортное средство

## Slide 19
Разрешённая максимальная масса
Правила. Раздел 1. «Разрешенная максимальная масса» – масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой.
Все узлы и агрегаты автомобиля рассчитаны на определённую нагрузку. Если машину перегрузить, изготовитель не сможет вам гарантировать ни управляемость, ни надёжность. Именно поэтому изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации величину разрешённой максимальной массы. Указанная величина – это предел, граница, которую запрещено переступать. То есть в процессе эксплуатации автомобиль вместе с водителем, пассажирами и грузом не должен весить более разрешённой величины, указанной в инструкции по эксплуатации.

## Slide 20
Задача 1
Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги?
1. Одну полосу 2. Две полосы 3. Три полосы
Задача 2
Соответствуют ли действия водителя правилам,
если он движется посередине дороги?
1. Соответствуют
2. Соответствуют, если отсутствуют встречные транспортные средства
3. Не соответствуют

## Slide 21
Задача 3
На каком рисунке изображена дорога с разделительной полосой?
1. На обоих 2. Только на правом
3. На обоих рисунках дорога с разделительной полосой не изображена
Задача 4
Сколько проезжих частей имеет данная дорога?
1. Одну 2. Две 3. Четыре

## Slide 22
Задача 5
Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? 1. Одно 2. Два 3. Четыре
Задача 6
Сколько перекрёстков изображено на рисунке?
1. Один 2. Два 3. Четыре

## Slide 23
Задача 7
Вам можно продолжить движение на перекрёстке:
1. Только в направлении Б 2. В направлениях А и Б 3. В направлениях Б и В
Задача 8
Вы можете выполнить разворот:
1. Только по траектории А 2. Только по траектории Б
3. По любой траектории из указанных

## Slide 24
Задача 10
Задача 9
Главная дорога показана:
1. Только на левом верхнем рисунке
2. На левом верхнем и нижнем рисунках 3. На всех рисунках.
Какой манёвр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля?
1. Обгон 2. Перестроение с дальнейшим опережением 3. Объезд

## Slide 25
Интернет ресурсы
https://автошколадома.рф/oglavlenie/
https://pdd-russia.com/pdd-russia/pdd/pdd/russia.html
https://www.pddrussia.com/