## Slide 1
ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»
МДК «Металлургия цветных металлов»
Тема урока:
«Классификация и сущность пирометаллургических процессов»
Преподаватель: Антипина О.А.

## Slide 2
Специальность
22.02.02 «Металлургия цветных металлов»
3 курс Группа МЦ-19

## Slide 3
План:
Классификация пирометаллургических процессов;
Сущность обжиговых процессов
Химизм различных пирометаллургических процессов

## Slide 4
ШКАЛА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Утверждение
ответ
Верное
Ошибочное
ответ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
0

## Slide 5: Утверждение 1
К основным тяжелым цветным металлом относят: висмут, мышьяк, сурьма, кадмий, ртуть, кобальт.

## Slide 6: Утверждение 2
Легкие цветные металлы – это алюминий, магний, титан, натрий, калий, барий.

## Slide 7: Утверждение 3
Экзогенные геологические процессы протекают на значительной глубине от земной поверхности при высоких давлениях и температурах.

## Slide 8: Утверждение 4
Концентрат – это продукт обогащения с повышенным содержанием извлекаемого металла.

## Slide 9: Утверждение 5
Концентраты, которые содержат равноценные количества нескольких металлов, называют коллективными.

## Slide 10: Утверждение 6
Основными методами обогащения, нашедшими широкое применение в цветной металлургии, являются рудоразборка, магнитная и электрическая сепарация.

## Slide 11: Утверждение 7
Важнейшим и обязательным условием флотации является различная способность минеральных частиц смачиваться водой.

## Slide 12: Утверждение 8
Основными методами мокрого гравитационного обогащения является отсадка, сепарация на концентрационных столах, шлюзах.

## Slide 13: Утверждение 9
К сульфидным рудам в основном относятся медные, медно-цинковые, медно-молибденовые, медно-никелевые, свинцово-цинковые (полиметаллические).

## Slide 14: Утверждение 10
Фильтрование и сушка используется для подготовки сырья к гидрометаллургической переработке.

## Slide 15
ответ
Верное
Ошибочное
ответ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1
0
Самопроверка
Утверждение

## Slide 16: Критерии оценки заполнения шкалы
Количество вопросов в тексте | Количество правильных ответов |  |  | 
 | 10 | 9-8 | 7-6 | Менее 6
10 | «5» | «4» | «3» | «2»

## Slide 17
Пирометаллургические процессы:
При высоких температурах;
С полным или частичным расплавлением перерабатываемого материала
По характеру поведения компонентов и их конечным результатам пирометаллургические процессы КЛАССИФИЦИРУЮТ:
Обжиг;
Плавка;
Дистилляция

## Slide 18
I. ОБЖИГ – пирометаллургический процесс, проводимый при температурах
500-1200°С
Цель обжигА – изменение химического или фазового состава перерабатываемого сырья.
Обжиговые процессы являются твердофазными, исключение обжиг со спеканием.

## Slide 19
Кальцинирующий обжиг (прокалка)
Цель процесса – термическое разложение (диссоциация) неустойчивых химических соединений, чаще гидроксидов, карбонатов путем нагрева до определенных температур.

## Slide 20
Химизм кальцинирующего обжига:
Me(OH)3 → Me2O3+ Н2О;
MeСО3 → MeO+ СО2
Пример, кальцинация глинозема, природного магнезита:
1200°С
2Al(OH)3 → Al2O3+ 3Н2О;
700-900°C
MgСО3 → MgO+ СО2

## Slide 21
2. Окислительный обжиг
ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА – полное или частичное окисление сульфидов и перевод металлов в форму оксидов.
Применяют для подготовки сульфидных руд и концентратов к плавке на штейн.
Штейн – сплав сульфидов тяжелых цветных металлов с сульфидом железа.

## Slide 22
Химизм окислительного обжига:
Окисление сульфидов с образованием оксидов
750-900°C
2MeS + 3O2→2MeO + 2SO2
Окислительный сульфатизирующий обжиг: 600-650°C
MeS + 2O2→MeSO4
Стабильны сульфаты, снижение степени десульфуризации

## Slide 23
Окислительный агломерирующий обжиг (обжиг со спеканием)
Цель агломерации: одновременное окисление и спекания сульфидного сырья.
Механизм протекания агломерации:
Легкокипящие компоненты образуют некоторое количество жидкой фазы;
2. Затвердевают и сваривают тугоплавкие мелкие частицы в кусковой пористый продукт – агломерат.

## Slide 24
3. Хлорирующий, фторирующий обжиг
Цель: перевод металлов в форму водорастворимых или легколетучих хлоридов и фторидов. 700-900°C
TiO2 + 2Cl2 + 2C↔TiCl4 + 2CO
800-100°C
MgO + C+ Cl2 ↔ MgCl2 + CO

## Slide 25
Восстановительный обжиг
Цель: перевод высших сульфидов в более технологичную форму.
Fe2O3 + CO→ Fe3O4 + CO2
Магнетит после обжига может быть отделен от пустой породы магнитной сепарацией

## Slide 26
обжиг

## Slide 27
Пирометаллургические процессы
Общие черты пирометаллургических процессов | Отличительные особенности обжиговых процессов | Отличительные особенности плавильных процессов

## Slide 29
Оценочный лист
Критерии оценки | Балл (от 0 до 5)
Участие в обсуждении Вопросов на занятии | 
«Шкалы металлургических знаний» | 
Кластер | 
Диаграмма «Венна» | 
Задание в тестовой форме | 
Итого (средний балл за все этапы) |